UQK-11浮球液位控制器

使

用

说

明

书

烟台奥脉络控制工程有限公司

●  使用前请详细阅读本说明书，并保存以供参考。

●  请遵守本说明书操作规程及注意事项。

●  在收到仪器时，请小心打开包装，检视仪器及配件是否因运送而损坏，如有发现损坏，请立即通知本

公司及经销商，并保留包装物，以便寄回处理。

●  当仪器发生故障，请勿自行修理，请直接联系本公司或本公司授权的维修部门，否则若有损伤，后果自负。

UQK-11型浮球液位控制器

UQK-11型浮球液位控制器主要适用于石油、化工、水处理等行业生产过程中各种容器内介质液位的控制和报警。控制器的接液部分全部采用不锈钢制成，具有较强的耐腐蚀性；控制器的关键元件——磁簧管采用进口原装元件，工作可靠，使用寿命长。

UQK-11型浮球液位控制器分一体型和分体型两种安装形式。一体型是将仪表线路部分置于现场接线盒内接线；分体型是控制线路与检测部分分开安装，控制器部分精巧紧凑，有控制箱内轨道安装和控制盘面板安装两种形式。针对不同的使用环境，接线盒又有工程塑料和铝合金可以选择。

工作原理

UQK-11型浮球液位控制器由装有磁簧管的不锈钢护管、装有磁钢的浮球、接线室（壳体）组成。当浮球沿不锈钢护管随液位上下移动时，磁簧管在设定点上动作，通过转换电路以此来达到液位控制或报警的目的。

技术指标

- 介质条件：粘度≤0.07Pa.S，密度＞0.68g/cm3的各种液体；

- 测量范围：≤3000mm，3000mm以上协商定做；

- 供电电压：220VAC或24VDC；

- 继电器触点容量：220VAC/1A；24VDC/1A；

- 工作压力：0-1.6MPa；

- 介质温度：-20-150℃；

- 环境温度：-20-70℃；

- 精    度：±10mm；

- 电缆接口：M20*1.5(内螺纹）；

- 安装方式：法兰安装；

- 接液材质：1Cr18Ni9Ti;

分体控制器参数：

- 导轨安装  90（高度）*25（宽度）*113（厚度）mm

☆盘装      开孔尺寸  45（宽度）*92（高度）

其它一体式接线图见下面：

UQK-11浮球液位控制器选型表

UQK-11                浮球液位控制器

CODE   导杆/浮球材质

0   不锈钢    S   特殊要求

CODE   导杆/浮球直径

12   φ12/φ48        16A  φ16/φ48

16A  φ16/φ76        16C  φ16/φ90

20A  φ20/φ76        20B  φ20/φ76

S    特殊要求

CODE 法兰安装（不锈钢）

P50  DN50，PN1.0   P80 DN80，PN1.0

P100 DN100，PN1.0   P125 DN125，PN1.0

S  特殊要求

CODE 插入深度

Ｌ□□□　　尺寸自定（ｍｍ）

CODE 各报警点高度（ｍｍ）

Ｌ１，Ｌ２，Ｌ３…Ｌｎ　　用户自定

CODE 控制点高度（ｍｍ）

Ｍ１，Ｍ２　　用户自定

CODE 供电电源

ＡＣ　２２０ＶＡＣ　　　ＤＣ　　２４ＶＤＣ

CODE 仪表结构

Ａ 一体式，控制板在现场接线盒内

Ｂ 分体式导轨安装，接线盒跟控制单元分开

Ｃ 分体式盘柜安装，接线盒跟控制单元分开

Ｓ 特殊要求

地址 (ADD)：山东省烟台市福山区鸿福街61号

电话 (TEL)：0535-6988166    6988179

传真 (FAX)：0535-6988171

http：//www.allmy.com.cn

E-mail：allmy@tom.com

# Text boxes

UQK-11      0   16A   P50  L2000 L1300 M11700  AC    A